| Parametr | Požadovaná hodnota | Parametry či popis nabízeného řešení |
| --- | --- | --- |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Max. 3U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |  |
| CPU | procesor 2×8 jader nebo 1x18 , výkon systému dle www.spec.org min. 400 bodů SPECint_rate_base2006 |  |
| RAM | paměť 512 GB RAM ECC, min. 2600 MT/s, rozšiřitelnost min. na 1024 GB bez výměny paměťových modulů |  |
| Diskový subsystém | Šasi pro min. 4x2,5" diskových slotů typu hotplug. Server musí akceptovat disky s rozhraním SATA¦NLSAS¦SAS typu HDD (rotační)¦SSD nebo jejich libovolné kombinace. |  |
|  | Požadujeme min. 120GB hrubé kapacity min. 2ks disků typu SSD |  |
| Diskový řadič | podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 podpora 6/12Gbps technologie rozhraní disků, 12Gbps na port podpora disků s formátem bloku 512n/512e/4Kn podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare |  |
| Interface | min. 2x externí USB, z toho min. 1x USB 3.0 dedikovaný USB management port min. 1x VGA port |  |
| Napájecí zdroje | Dva redundantní napájecí zdroje max. 750W, včetně napájecích kabelů (konektory typu C19/C20) |  |
| Rozšiřující sloty | min. 2 externí PCIe slot Gen3, každý min. 75W |  |
| HBA | 2x dvouportová 16GB FC PCIe karta kompatibilní se stávajícím diskovým polem Dell SCv3020, osazena SFP |  |
| Síťové porty | min. 2x 1Gbe RJ45 onboard (karta nezabírá externí PCIe slot) |  |
| Kompatibilita | Microsoft Windows Server® 2012R2, 2016, 2019 with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux 6.9, 7.3 SUSE® Linux Enterprise Server 12 SP2 VMware® ESXi 6.0 U3, 6.5, 6.7 |  |
| Management a vzdálená správa | Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému dedikovaný management Ethernet a USB port webové rozhraní HTML5 zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory bezpečný boot s podprovou Secure UEFI včetně správy certifikátů možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software automatické zasílání upozornění přes SNMP a email monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky) logování na vzdálený server (Syslog) možnost vzdálené klávesnice, myši a obrazovky bez nutnosti běhu OS, možnost zapínat a vypínat server, možnost bootování se vzdáleného média |  |
| Záruka a technická podpora | Min. 60 měsíců, poskytována přímo výrobcem hardware. Reakční doba do konce následujícího pracovního dne od nahlášení na linku podpory. Dostupnost podpory 24 hodin denně, 365 dní v roce, jednotná podpora pro všechny servery i datové úložiště v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky. Servis je poskytován přímo výrobcem hardware. Oprava v místě instalace hardware. Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému Možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware. Aktualizace ovladačů a firmware nabídnutých komponent musí být dostupné min. po dobu záruky zdarma, nabízené přehledně v servisním portálu po zadání sériového čísla. |  |
| Implementace | Na server budou nahrány nejnovější dostupné aktualizace (firmware, BIOS) Instalace ESX 6.7 (licence Město Bílina vlastní, včetně platné maintenance) Připojení serveru ke stávajícímu diskovému poli SCv3020, které je připojené pomocí FC switche Úprava konfigurace FC switche (zónování) Začlenění nového ESX do stávajícího vCenteru (nový server nahrazuje jiný server s ESX – nejstarší ze 3 aktuálně používaných) Konfigurace HA, včetně vMotion |  |